中国人民政治协商会议宁波市镇海区委员会

（九届三次会议）

提　案

提案标题：关于尽快实施环城西路189、191号排污设施改造工程的建议

提案人（团体）： 贺麟

通讯地址： 镇海区招宝山街道胜利路200号

联系电话： 13706842660

附议人：

提案人建议办理单位： 镇海区住建局、区城管局、区农业局

审查意见：

提案内容： 镇海区招宝山街道环城西路189、191号居民楼紧邻中大河，2010年城镇截污排污系统改造一期—中大河截污工程实施中，在河道边铺设了截污管道，建造了截污井，并将居民楼化粪池的排污管与截污管道相接。原设想，将原先直排河道的污水管进行截流后接入市政污水管网，最后排至镇海污水厂进行处理。但截污工程完工后，由于种种原因出现污水倒溢河道现象，考虑到长期下去会影响到居民楼的地基安全，当时便将截污管道进行了拦截，致使189、191号居民楼化粪池及附近多处污水直排河道。3年多来，不仅使该处长达50余米的河道河水颜色发黄发黑，而且卫生状况极差，尤其是夏天气味十分难闻，已严重影响附近居民生活。同时，由于施工时留下的大管道沿河边放置，致使河岸开裂、倾斜现象严重，存在较大的安全隐患。为此，社区和居民已多次向有关部门反映，但至今仍无动静，居民反响极大。

建议办法： 当前，我区正在全力建设生态镇海、美丽镇海。抓好城区河道清理，是改善人居环境的基础性工作，也是区委、区政府践行生态环境整治战略的现实需要。去年4月，我区启动了“四边三化”及“双清”专项行动，由于此处排污设施改造工程与居民生活息息相关，且已困扰居民多年，加上涉及多家单位，工程量较大，因此建议区政府将此列为2014年“双清”专项行动实事工程，并组织有关部门研究制定相关解决方案，尽快予以实施。

宁波市镇海区住房和建设交通局文件

镇建交案复〔2014〕44号                              B

对区政协九届三次会议

第74号提案的答复

贺麟委员：

您提出的关于尽快实施环城西路189、191号排污设施改造工程的建议收悉，经我们研究，现答复如下：

环城西路189、191号居民楼截污管为我局在城镇截污排污系统改造一期——中大河截污工程子项目中实施。工程沿中大河铺设截污管道，将原先直排河道的污水管进行截流后接入市政污水管网，最后排至镇海污水厂处理。因镇海污水处理厂超负荷运行，导致外围主管水位较高，周边污水较难接入；加之该管道管径及坡度较小，流速不畅，导致该区域污水排水不畅，汛期污水倒溢至河道。

日前，我局联合区城管、招宝山街道、镇海市政等部门对该区域排水情况开展调查，并制定了初步改造方案，计划沿环城西路铺设污水压力管排至大西门路污水主管。目前该工程已列入区“五水共治”治污水项目计划，下步待周边管线普查测量工作完成后，结合实际情况对该方案做进一步优化，并征求街道、社区等部门意见后，与招宝山街道实施的环城西路改造计划同步配套实施，年底前完成。同时，督促该区域的管网养护管理部门加强对污水管道的日常疏通养护，防止管道堵塞破损，保证排水通畅。

镇海污水厂二期扩建及一期提标改造工程已启动，目前已完成项目立项等前期工作，计划5月开工建设，工程完成后污水处理能力将达到6.6万吨/日，届时老城区排水条件将得到极大改善，外围污水主管水位将有效降低，保证周边支管接入顺畅。

感谢您对城区建设的关心与支持！

2014年5月6日

抄    送：区政协提案委员会、招宝山街道政协联委会

联 系 人：胡金伟

联系电话：654979