中国人民政治协商会议宁波市镇海区委员会

（九届三次会议）

提　案

提案标题：关于鼓励用气企业采用瓶组间管道集中供气的建议

提案人（团体）：招宝山街道政协联委会

通讯地址：胜利路200号          联系电话：86271407

附议人：

提案人建议办理单位：安监局、财政局

审查意见：

企业用气安全是整个安全生产的重要内容，尤其是从我区产业结构现状和近年发生的相关安全事故看，对企业用气安全应引起政府部门高度重视。

根据招宝山街道安监所调查，该街道现有工业气体使用企业60家，其中金属园区内有52家，近年通过多次逐家执法检查、创建安全标准化、统一液化气供应等一系列措施，企业的总体安全生产形势有了较大的提升。但是，一些深层次的安全问题还没有得到根本性解决，其中比较突出的就是作业现场工业用气（包括液化气、氢气、氧气、乙炔等）不规范，安全隐患令人担忧。一是现场作业面环境复杂，工业气瓶成为危险源。不少企业使用过期的、未经检测的不合格钢瓶，作业现场又有各类厂内车辆行驶，作业人员也未执行作业区气瓶的摆放规范，引发气瓶爆炸并产生相应连锁事故的可能性很大。前几年金属园区就发生过液化气瓶连环爆炸事故，造成较大的经济损失和负面社会影响。二是动火作业点随便设置，随意性强。企业往往从最经济便捷的方法组织生产，随意移动气瓶，分散操作，导致动火作业区域形同虚设，在厂区多处使用或摆放气瓶，存在很大安全隐患。三是工业气瓶放置、使用规范要求标准高，执行起来难度大，往往达不到相应的要求。每次到企业检查，气瓶是一个始终无法规范却又老生常谈的安全隐患。此外，气体皮管随地拖拉，造成皮管破损、气体泄漏。

上述工业企业用气状况虽在金属园区较典型，但在全区也存在相当普遍性。

为切实强化安全生产，消除安全隐患，去年我区经过专业设计、前期论证、实地观摩、相关部门验收等，在招宝山街道2家企业中成功实施了瓶组间管道集中供气。从目前使用情况看，效果明显：一是安全生产系数增强。企业采用瓶组间管道集中供气，必须由有资质的专业公司出具方案进行设计和安装；工业气瓶必须集中存放在固定瓶组间，场地内没有危险源存在；管道和气体皮管采用架高输送气体，气体管道破损、泄漏的机率大大降低。二是可以确定动火作业区。采取瓶组间管道集中供气的阀口是固定式的，相应的动火作业只能在该区域内进行，有利于政府相关部门对企业的安全和环保监控。三是节省空间，节约用气量，产生经济社会效益。

区政府去年出台的镇政办发〔2013〕75号文件，对金属园区企业推广实施瓶组间管道集中供气起到了积极的作用，但由于政策范围的限制，在金属园区外的企业推广难度较大，鼓励扶持力度也有待加强。为此建议：

一、加强宣传，增进共识，高度重视企业用气安全。瓶组间管道集中供气是件有利于企业安全生产、促进社会稳定的大事，各级政府和安监等部门要认真对待，总结完善提升，加强宣传引导，努力减少和杜绝安全隐患。

二、加大政策支持力度。经测算，一般企业采用瓶组间管道集中供气，根据规模大小每家费用约需15-35万元，包括设计费、材料费、安装费、瓶组间建造费和验收检测费等。政府要研究制定有激励力度的相应扶持鼓励政策，调动企业积极性。

三、扩大政策受惠面。区政府出台的相关扶持政策，除金属园区外，要延伸扩大到全区用气企业，以便在更多的企业中推广瓶组间管道集中供气的作业方式。

宁波市镇海区安全生产监督管理局文件

镇安监案复〔2014〕11号                     标注类别：B

对区九届政协三次会议

第140号提案的答复

招宝山街道政协联委会：

您提出的关于《鼓励用气企业采用瓶组间管道集中供气建议》的提案已收悉，我局专门走访调研了金属园区管委会及部分企业，并与街道贺麟委员进行了面商。经我局研究，答复如下：

一是加强宣传力度、提高企业的参与积极性。金属园区企业由于拆解工艺所需，涉及大量的液化石油气，较多的使用瓶装液化石油气，点多面广，存在较大的安全生产事故隐患。2013年起，金属园区的安全生产工作由招宝山街道统一管理，街道对园区的转型升级及安全生产监督管理做了大量的基础工作，在改善园区企业用气安全方面做了较好的探索，目前有3家企业采用了瓶组间管道集中供气的生产方式，有效改善了安全生产条件。在推进瓶组间管道集中供气生产方式时，我局将积极协同街道与金属园区做好宣传发动工作，讲明利弊与相关配套政策，让企业积极参与是顺利推进此项工作的基础。

二是协调相关扶持政策的落实。区委区政府高度重视金属园区企业的转型升级工作，林伟明副区长多次就金属园区企业转型升级组织协调会，研究商讨相关扶持政策的实施。区府办专门发文《关于印发镇海再生金属资源加工园区转型升级相关扶持保障政策的通知》（镇政办发[2013]175号），其中包括鼓励企业用气采用瓶组间管道集中供气改造项目的补助政策，明确给予每家企业瓶组间管道集中供气改造项目总投入的30%以内、但每家企业最高不超过5万元的标准给予补助。我局将协调相关部门做好政策的落实工作，尤其是已完成改造企业的补助经费的兑现，做好示范推广工作。

下一步，我局将协同招宝山街道继续推进金属园区企业瓶组间管道集中供气项目建设，并在日常监管监察过程中加强对企业用气安全项目的检查，确保企业规范用气、安全生产。

感谢联委会对我区安全生产工作的关心，同时希望联委会能继续监督和支持我区的安全生产工作。

宁波市镇海区安全生产监督管理局

2014年5月8日

抄　　送： 区政协提案委，区城管局。

联系电话： 86298086

联 系 人： 王光辉